ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПРАВИЛЬНО-ОТРЕЗНОЙ СТАНОК GST5-12

Высокоскоростной правильно-отрезной станок GST5-12 предназначен для изготовления мерных прутков арматурной и круглой стали из бунтов. Станок оснащен 2-мя бухтодержателями, что позволяет выпрямлять арматуру сразу в два прутка. Наличие системы ЧПУ для управления серводвигателями с помощью сенсорного экрана и ПЛК  обеспечивает стабильное качество изготовления прутков. В памяти можно сохранять заданные параметры и количество партий изготавливаемых прутков. Интерфейс сенсорного экрана прост и понятен. Работа с арматурной и круглой сталью из бунтов минимизирует объем отходов.

- Преимущества

  - В памяти панели управления, может храниться свыше ста комбинаций параметров

  - Высокая степень автоматизации, производительность в несколько раз выше, чем в традиционных моделях

  - Пневматический привод крышки блока выпрямления, удобный, быстрый и безопасный

  - Изготовление двух мерных прутков из арматурной и круглой стали одновременно

  - Пневматические компоненты всемирно известного бренда YADEKI, электрические компоненты Schnaider, Mean Well, сервоприводы для обеспечения высокой точности и стабильной работы оборудования

  - Стандартная 9-ти метровая приемная линейка

- Схема расположения

3)Основные узлы оборудования

Стандартная конфигурация оборудования состоит из двух бухтодержателей, главной машины, приемной линейки, стойки управления, воздушного компрессора и т. д.

- 牵引机构

Моторы сервоприводов (24kV), обеспечивают стабильную работу, тяговые и выпрямляющие ролики изготовлены из легированной инструментальной стали, износостойкие, ударопрочные

- Ножи

- быстрая замена, удобное обслуживание, значительно снижает затраты на обслуживание оборудования

- пневматические компоненты

Пневматические компоненты известного бренда YADEKI, воздушный компрессор мощностью 7,5 кВт

4）设备技术参数

| Правка одного прутка | 5-12mm |
| --- | --- |
| Правка двух прутков | 5-10mm |
| Длина прутка | 0-9000mm |
| Скорость правки | 100m/min |
| Точность резки | ±2mm/m |
| Погрешность правки | 0.02/1m |
| Общий вес | 3.5t |
| Вес станка | 2.2 t |
| Габариты (д×ш×в) | 12.9m×2m×1.75m |
| Номинальная мощность | 35.5KW |

5）设备元器件配置表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式盘圆架（载重3吨） | 固特 |  |
| 2 | 气缸及气路元件 | 亚德客 | SC80*300…… |
| 3 | 轴承 | IKO、哈轴、洛轴 | 6006-2RZ, 6213E-2RZ…… |
| 4 | 触摸屏 | 步科 | GL100 |
| 5 | 可编程控制器 | 台达 | DVP-32EH00T3 |
| 6 | 牵引伺服驱动器30KW | 欧瑞 | SD20-G303T3M6F0D20B6N |
| 7 | 牵引伺服电机24KW | 欧瑞 | SM15-0240R6EEDFL1 |
| 8 | 断路器 | 施耐德 | IC65N C 20A 3P…… |
| 9 | 小型断路器 | 施耐德 | IC65N C 10A-1P…… |
| 10 | 交流接触器 | 施耐德 | LC1-D65AM7C-AC220V…… |
| 11 | 热继电器 | 施耐德 | LRD14C7-10A…… |
| 12 | 电源供应器 | 明纬 | ELG-150-24A…… |
| 13 | 继电器 | 欧姆龙 | MY2N-GS-DC24V |
| 14 | 急停按钮 | 施耐德 | XB2BS542C |
| 15 | 钥匙旋钮 | 施耐德 | XB2BG21C |
| 16 | 带触点基座 | 施耐德 | ZB2-BZ103C…… |
| 17 | 空气压缩机 | 红五环 | HW10007 7.5KW |
| 18 | 减速机 | 长城 | GFAF67-9.66-AM-M5 |
| 19 | 编码器 | 欧姆龙 | E6B2-CWZ6C-2000P/R |

6）随机工具及配件表

| 序号 | 品名规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 梅花扳手22-24 | 只 | 1 |  |
| 2 | 呆扳手8-10 | 只 | 1 |  |
| 3 | 呆扳手 13-16 | 只 | 1 |  |
| 4 | 呆扳手 16-18 | 只 | 1 |  |
| 5 | 呆扳手 22-24 | 只 | 1 |  |
| 6 | 棘轮扳手（配14mm内六角） | 套 | 1 |  |
| 7 | 内六角扳手2、3、4、5、6、8、 10、12、14 | 套 | 1 | 必须整套 |
| 8 | 7＂内直卡簧钳 | 把 | 1 |  |
| 9 | 7＂外直卡簧钳 | 把 | 1 |  |
| 10 | 8＂钢丝钳 | 把 | 1 |  |
| 11 | 活动扳手12’--300 | 只 | 1 | 要求质量好 |
| 12 | 十字螺丝刀 6×150mm | 只 | 1 |  |
| 13 | 一字螺丝刀 6×150mm | 只 | 1 |  |
| 14 | 一字螺丝刀 2.5×75mm | 只 | 1 |  |
| 15 | 机油枪 | 支 | 1 |  |
| 16 | 黄油枪（外径大约φ56mm) | 支 | 1 | 带软、硬接头 |
| 17 | 气枪(空压机吹气用）YAG-A | 只 | 1 |  |
| 18 | 弹簧管（PU气管 PU8*5-6m） | 只 | 1 | 带公、母接头 |
| 19 | -4双槽调直轮Φ89×Φ55×38 | 个 | 1 |  |
| 20 | 预调可调轮1Φ89×Φ55×20.7小端Φ86 （同-1） | 个 | 1 |  |
| 21 | 预调可调轮2 Φ88.4×Φ55×15.5 （同-1） | 个 | 1 |  |
| 22 | 动刀片 | 片 | 2 |  |
| 23 | 大静刀片1（13条孔）（同SGW14D-1） | 片 | 2 |  |
| 24 | 大静刀片3（16圆孔）（同SGW14D-1）（装1配1） | 片 | 1 |  |
| 25 | 圆形进料口 | 个 | 1 |  |
| 26 | 进料框耐磨套 | 个 | 2 | 同Mini |
| 27 | 安装刀片内六角螺钉 M8X30 | 颗 | 4 | 12.9级 |

7）易损件清单

| 序号 | 品名规格 | 单位 | 建议备用数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全动力牵引轮 | 个 | 1 | 磨损 |
| 2 | 全动力压紧轮 | 个 | 1 | 磨损 |
| 3 | 全动力下调直轮 | 个 | 2 | 磨损 |
| 4 | 全动力上调直轮1 | 个 | 2 | 磨损 |
| 5 | 全动力上调直轮2 | 个 | 1 | 磨损 |
| 6 | 动刀片 | 片 | 2 | 磨损 |
| 7 | 大静刀片1（13条孔） | 片 | 2 | 磨损 |
| 8 | 大静刀片3（16圆孔） | 片 | 2 | 磨损 |
| 9 | 进料框耐磨套 | 个 | 2 | 磨损 |
| 10 | 电磁阀4V310-10B-DC24 | 件 | 1 | 寿命 |
| 11 | 深沟球轴承6006E-2RZ | 件 | 2 | 调直轮用 |
| 12 | 深沟球轴承6310-2RS | 件 | 5 | 调直轮用 |